东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：东光县顺祺焊材有限责任公司

编制单位：东光县顺祺焊材有限责任公司

二零二零年三月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负  责 人：

报告编写人：

建设单位 (盖章)  东光县顺祺       编制单位 (盖章)  东光县顺祺

焊材有限责任公司                  焊材有限责任公司

电话: 13931717189               电话: 13931717189

传真:                           传真:

邮编: 061600                     邮编: 061600

地址: 东光县棉纺路35号            地址: 东光县棉纺路35号

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	4

2.4 其他相关文件	4

3工程概况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.1.1 地理位置及周边情况	5

3.1.2 厂区平面布置	5

3.2 建设内容	5

3.2.1 项目投资	5

3.2.2 生产规模及产品方案	5

3.2.3 项目建设内容	5

3.2.4 生产设备	6

3.2.5 公用工程	6

3.3 主要原辅材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	8

3.5 工艺流程	8

3.6 项目变动情况	9

4环境保护设施	10

4.1 污染物治理/处理设施	10

5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	11

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	11

5.2 审批部门审批决定	13

6 验收评价标准	15

6.1 环境质量标准	15

6.2污染物排放标准	15

6.3 总量控制指标	16

7 验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试运行效果	17

7.1.1 废气	17

7.1.2噪声	17

7.1.4 废气及噪声检测点位示意图	17

8 质量保障体系	19

8.1 监测分析方法	19

9验收监测结果	20

9.1 生产工况	20

9.2 环保设施调试运行效果	20

9.2.1环保设施处理效率监测结果	20

9.2.2 污染物排放监测结果	23

10 验收监测结论	24

10.1 环保设施调试运行效果	24

10.1.1 环保设施处理效率监测结果	24

10.1.2 污染物排放监测结果	24

10.2 工程建设对环境的影响	24

附图

1、项目地理位置图；

2、项目周边关系图；

3、项目平面布置图。

附件

- 沧州市生态环境局东光县分局关于东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目的批复；

- 东光县顺祺焊材有限责任公司排污许可证；

3、项目检测报告。

# 1 项目概况

东光县顺祺焊材有限责任公司于2008年投资60万元在河北省东光县棉纺路35号建设了焊材制造项目，于2008年6月编写了《建设项目环境影响登记表》，并通过了东光县环境保护局的审批。2014年9月，公司委托沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司编制了《东光县顺祺焊材有限责任公司焊材制造项目环境影响报告表》，于2014年9月28日取得东光县环境保护局审批意见（东环表[2014]078号），并于2014年10月通过东光县环境保护局环保竣工验收。

该公司《东光县顺祺焊材有限责任公司锅炉改造项目环境影响报告表》于2018年3月8日取得东光县环境保护局审批意见（东环表[2018]030号），并于2018年5月26日通过自主竣工环保验收。

为减轻东光县污水处理厂运行负荷，同时节约当地水资源，东光县顺祺焊材有限责任公司于2019年1月委托河北奇正环境科技有限公司编制了《东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目》，于2019年1月21日取得东光县环境保护局审批意见（东环表[2019]014号），《东光县顺祺焊材有限责任公司废气治理设施改造项目》于2019年10月24日取得东光县环境保护局批复，并于2019年11月开工建设，目前两个项目均已建设完成，本公司于2019年11月27日取得沧州市生态环境局核发的排污许可证（编号91130923676023157W001U），有效期限2019年11月27日~2022年11月26日。

本次验收范围为东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目及批复内容。根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2020年3月，东光县顺祺焊材有限责任公司参照原环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函[2017]727号）有关要求，对该项目环保设施的设计、建设、运行和环境管理情况进行全面调试、并核查设备运行正常，生产工况满足竣工监测要求时，委托河北德盛检测技术有限公司于2020年3月4日至5日进行了竣工验收监测并出具监测报告。我公司根据现场调查情况和监测报告，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日施行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

- 《中华人民共和国土地管理法（2019年修订）》，2020年1月1日施行；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法（2019修正）》，2019年4月23日施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日施行。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ 964-2018）；

（8）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单；

（9）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（10）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（13）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号）；

（14）《国家环境保护部关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

（15）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函〔2017〕727号）；

（16）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部公告 2018年第9号）。

## 2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目环境影响报告表》，2019年1月；

（2）《关于东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目环境影响报告表的审批意见》，2019年1月21日；

## 2.4 其他相关文件

（1）河北德盛检测技术有限公司提供的项目检测报告（德盛环检字2020-0051号）。

# 3工程概况

## 3.1 地理位置及平面布置

### 3.1.1 地理位置及周边情况

本项目位于东光县棉纺路35号东光县顺祺焊材有限责任公司现有厂区内，中心地理坐标为北纬37°53'23.26"，东经116°31'11.09"，厂区北侧为东光县树德焊材销售有限公司及东光县力科纺织公司，西侧隔棉纺路为东码头村，东侧为空地，南侧为东光县力科纺织有限公司家属院及原阜城货站家属院。距项目厂界最近的敏感点为厂区南侧的东光县力科纺织有限公司家属院及原阜城货栈家属院。公司地理位置见附图1，周边关系见附图2。

### 3.1.2 厂区平面布置

厂区大门、办公室位于厂区西部，紧邻道路；拉丝车间、镀铜车间、绕线车间均位于厂区东北部，宿舍、危废间、水处理间、污水处理设施、1#仓库均位于厂区中部，2#仓库位于厂区南部。项目厂区平面布置图见附图3。

## 3.2 建设内容

### 3.2.1 项目投资

项目拟投资25万元，其中环保投资25万元，占总投资的100%。项目实际总投资25万元，其中实际环保投资25万元，占总投资的100%。

### 3.2.2 生产规模及产品方案

项目技改完成后产能不变，仍为年产埋弧焊丝3000t、气保焊丝5000t。

### 3.2.3 项目建设内容

本项目主要建设初沉池、二沉池、三沉池、加药间、过滤间及清水池等，对现有废水治理设施进行改造，不新增建筑面积。主要建设内容见表3-2。

表3-2    主要建设内容情况一览表

| 项目组成 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 加药间 | 1座，钢结构，建筑面积13m2，内设加药系统2套、用于PAC、PAM的添加。 | 新增 |
|  | 初沉池 | 1座，钢混结构，有效容积55m3，用于初步去除污水中的悬浮物。 | 新增 |
|  | 二沉池 | 1座，钢混结构，有效容积35m3，用于二次去除污水中的悬浮物。 | 新增 |
|  | 三沉池 | 1座，钢混结构，有效容积35m3，用于三次去除污水中的悬浮物。 | 新增 |
|  | 过滤间 | 1座，钢结构，建筑面积13m2，设石英砂过滤器、活性炭过滤器各1台，用于沉淀后废水过滤。 | 新增 |
|  | 清水池 | 1座，钢混结构，有效容积15m3，用于缓冲处理完的清水。 | 新增 |
|  | 水处理间 | 1座，砖混结构，建筑面积40m2，内设加药装置及离心脱水机，用于加药及污泥脱水工序。 | 依托现有 |
|  | 污水处理池 | 7座沉淀池、1座缓冲池，总有效容积为220m3。 | 依托现有 |
| 辅助 工程 | 办公室 | 2座，砖混结构，建筑面积600m2，用于厂内职工日常办公。 | 依托现有 |
|  | 仓库 | 1座，砖混结构，建筑面积300m2，用于原辅材料及成品暂存。 | 依托现有 |
|  | 危废间 | 1座，建筑面积30m2，用于污泥、废活性炭暂存。 | 依托现有 |
| 公用 工程 | 供热 | 无生产用热，生活用热依托厂区现有采暖设施，采用分体空调。 | 依托现有 |
|  | 供电 | 依托现有工程供电系统，由东光县供电所提供，年新增用电量4万kW·h。 | 依托现有 |
|  | 供水 | 本项目主要用于处理现有工程污水处理装置出水，处理量为45.02m3/d，不新增劳动定员，不增加生活用水。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水 | 现有工程污水处理站出水经本项目进一步处理后回用于现有工程生产工序，不外排；本项目不新增劳动定员，无新增生活污水，厂区设防渗旱厕，由附近农户定期清掏用作农肥。 | 新增 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、加强管理等。 | 新增 |
|  | 固废 | 污泥及废活性炭暂存危废间，定期交由有资质单位处理。 | 新增 |

### 3.2.4 生产设备

项目主要生产设备见表3-3。

表3-3    主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水提升泵 | 0.75kW | 2 | 新增 |
| 2 | 加药系统 | Bj-50 | 2 | 新增 |
| 3 | 石英砂过滤器 | Ф750mm | 1 | 新增 |
| 4 | 活性炭过滤器 | Ф750mm | 1 | 新增 |

### 3.2.5 公用工程

（1）给排水

①技改工程给排水

给水：本项目主要用于处理现有工程污水处理站出水，处理量为45.02m3/d，处理后回用于碱洗、水洗、镀铜用水，可减少生产用新鲜水量45m3/d；不新增劳动定员，不增加生活用水。

排水：现有工程污水处理站出水经本项目处理后回用于现有工程生产工序，不外排；本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。

图1    本项目水平衡图（单位：m3/d）

②技改完成后全厂给排水

给水：技改完成后，全厂用水由东光县供水管网提供，项目用水主要包括职工生活用水、锅炉补水及碱洗、水洗、镀铜工序用水，总水用量104.01m3/d，其中，锅炉循环用水48m3/d；污水处理站回用水量45 m3/d；新鲜水用量11.01m3/d，碱洗、水洗、镀铜用水量9.05m3/d，锅炉补水量0.96m3/d，职工生活用水量1.0m3/d。

排水：技改完成后，全厂废水主要为职工生活污水、锅炉排水及生产废水，职工生活污水产生量0.8m3/d，锅炉排水0.72m3/d，用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥。

技改完成后，全厂给排水平衡见图2。

图2    技改完成后全厂水平衡图（单位：m3/d）

（2）供电

项目用电依托现有工程供电系统，由东光县供电所提供，年新增用电量4万kW·h。

（3）供热

无生产用热，生活用热依托厂区现有采暖设施，采用分体空调。

（4）劳动定员

本项目所需人员由本公司内部调剂解决，不新增劳动定员，实行四班三运转工作制，年运行300天。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

项目原辅材料消耗及能源消耗一览表见表3-4。

表3-4    项目原辅材料消耗及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC | t/a | 0.3 | 聚合氯化铝，25kg/袋，外购，仓库储存 |
| 2 | PAM | t/a | 0.2 | 聚丙烯酰胺，25kg/袋，外购，仓库储存 |
| 3 | 电 | 万kW·h | 4 | 由东光县供电所提供 |

PAM：聚丙烯酰胺，是国内常用的非离子型高分子絮凝剂，有白色粉末、半透明珠粒和片状等。密度1.302g/cm3 (23℃)，玻璃化温度153℃，软化温度210℃。具有良好的热稳定性。溶于水，水溶液呈清澈透明状，其粘度随聚合物分子量的增加明显变粘，该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附，有着极强的絮凝作用。

PAC：聚合氯化铝，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体，有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用PH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。

## 3.4 水源及水平衡

①技改工程给排水

给水：本项目不新增用水，主要新增污水处理设施用于处理现有工程污水处理站出水，处理量为45.02m3/d，处理后回用于碱洗、水洗、镀铜用水，可减少生产用新鲜水量45m3/d；不新增劳动定员，不增加生活用水。

排水：现有工程污水处理站出水经本项目处理后回用于现有工程生产工序，不外排；本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。

图1    本项目水平衡图（单位：m3/d）

②技改完成后全厂给排水

给水：技改完成后，全厂用水由东光县供水管网提供，项目用水主要包括职工生活用水、锅炉补水及碱洗、水洗、镀铜工序用水，总水用量104.01m3/d，其中，锅炉循环用水48m3/d；污水处理站回用水量45 m3/d；新鲜水用量11.01m3/d，碱洗、水洗、镀铜用水量9.05m3/d，锅炉补水量0.96m3/d，职工生活用水量1.0m3/d。

排水：技改完成后，全厂废水主要为职工生活污水、锅炉排水及生产废水，职工生活污水产生量0.8m3/d，锅炉排水0.72m3/d，用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏用作农肥。

技改完成后，全厂给排水平衡见图2。

图2    技改完成后全厂水平衡图（单位：m3/d）

## 3.5 工艺流程

现有工程生产废水主要为碱洗、水洗及镀铜生产废水，废水产生量约45.05m3/d，主要为含盐类较高的清洗废水，采用“碱吸收法+絮凝沉淀”处理工艺，处理后废水中COD、BOD5、SS、氨氮满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准要求并同时满足东光县污水处理厂进水水质要求后排入市政管网，最终进入东光县污水处理厂进一步处理，废水排放量45.02m3/d。

本项目对现有工程污水处理站（处理规模53m3/d）进行技改，现有工程污水进入加药系统，经自动加药（PAM、PAC）后依次进入初沉池、二沉池、三沉池进行絮凝沉淀，絮凝沉淀后的污水再经石英砂、活性炭过滤器进行二级过滤后进入清水池，废水中COD、BOD5、SS、氨氮、色度、铁、硫酸盐满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水水质标准后回用于现有工程碱洗、水洗、镀铜工序；沉淀池污泥经管道泵入现有工程水处理间离心脱水，之后送至现有工程危废间暂存，定期送有资质单位处理。运营期工艺流程及各阶段主要污染物产生情况见图3。

运营期主要污染源为污水处理过程中产生的噪声、污泥及废活性炭等。

图例： S 固废； N 噪声

图3    项目运营期工艺流程及产污节点图

## 3.6 项目变动情况

经现场调查与核实，项目建设地点、性质、规模、生产工艺、环保措施均与环评一致，无变更情况。

# 4环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处理设施

4.1.1废水

生产废水主要为碱洗、水洗及镀铜生产废水，采用“碱吸收法+絮凝沉淀”处理后回用于生产；项目不新增职工，无新增生活污水。

现场照片如下图4-1所示。

图4-1现场照片

4.1.2废气

本项目无废气产生。

4.1.3 噪声

本项目噪声主要为废水提升泵噪声，噪声级约为85dB（A）。项目通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。

4.1.4 固体废物

本项目固废主要为污泥、废活性炭，污泥产生量2t/a，为HW17危险废物，废物代码为336-058-17，经管道泵入现有工程水处理间离心脱水，之后送至现有工程危废间暂存，定期送有资质单位处理；废活性炭产生量为0.1t/a，为HW49危险废物，废物代码为900-041-49，送至现有工程危废间与污泥分区存放，定期送有资质单位处理。项目固废均得到合理处置，不会对环境产生不利影响。

# 5 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

1、结论：

（1）项目概况

东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目位于东光县棉纺路35号东光县顺祺焊材有限责任公司现有厂区内，项目总投资25万元，其中环保投资25万元，占总投资的100%。项目不新增占地，现有厂区占地面积7521.5m2。本项目主要建设初沉池、二沉池、三沉池、加药间、过滤间及清水池等，建成后主要用于处理现有工程污水处理站出水，处理后的生产废水回用于现有工程生产工序，不外排。项目技改完成后产能不变，仍为年产埋弧焊丝3000t、气保焊丝5000t。

项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类中“三废”综合利用及治理工程；且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中限制、淘汰类项目，项目建设符合国家和地方产业政策要求。

（2）公用工程

给水：本项目主要用于处理现有工程污水处理站出水，处理量为45.02m3/d，处理后回用于碱洗、水洗、镀铜用水，可减少生产用新鲜水量45m3/d；不新增劳动定员，不增加生活用水。排水：现有工程污水处理站出水经本项目处理后回用于现有工程生产工序，不外排；本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。项目用电依托现有工程供电系统，由东光县供电所提供，年新增用电量4万kW·h。本项目无生产用热，生活用热依托厂区现有采暖设施，采用分体空调。

（3）环境质量现状调查

①环境空气

根据河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》中沧州市相关数据，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、O3。

②地表水

南运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

③地下水

区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

④声环境

项目西厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准要求；其他厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。

⑤土壤环境

区域土壤环境满足《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值标准。

（4）环境影响分析结论

①大气环境影响分析

项目无废气产生。

②水环境影响分析

本项目主要用于处理现有工程污水处理站出水，处理量为45.02m3/d，经本项目“絮凝沉淀+石英砂过滤+活性炭过滤”处理工艺处理后，回用于现有工程生产工序，不外排。

本次技改污水处理装置设计处理能力为53m3/d，现有工程污水处理站出水量为45.02m3/d，本项目污水处理装置能够接纳现有工程污水处理站出水，项目废水排入污水处理装置措施可行。

综上所述，本项目不会对周围水环境产生影响。

③声环境影响分析

本项目噪声主要为废水提升泵的运行噪声，噪声级为85dB(A)。通过选用低噪设备，加强管理等措施后，经距离衰减，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求，其余厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

④固体废物环境影响分析

本项目固废主要为污泥、废活性炭，污泥产生量2t/a，为HW17危险废物，废物代码为336-058-17，经管道泵入现有工程水处理间离心脱水，之后送至现有工程危废间暂存，定期送有资质单位处理；废活性炭产生量为0.1t/a，为HW49危险废物，废物代码为900-041-49，送至现有工程危废间与污泥分区存放，定期送有资质单位处理。

综上所述，项目固废能得到妥善处置，不会对环境产生明显影响。固废处理符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，防治措施可行，不会对周围环境产生明显影响。

⑤总量控制

本项目总量控制指标为：SO2：0 t/a、NOx：0 t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。

全厂总量控制指标：SO2：0.163t/a；NOx：0.315t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。

⑥项目可行性结论

项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。

2、建议

为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议：

（1）严格落实环保“三同时”要求；

（2）搞好日常环境管理工作，提高清洁生产水平；

（3）加强厂区的绿化、美化工作，创造一个良好的生产环境。

## 5.2 审批部门审批决定

本项目于2019年1月21日由沧州市生态环境局东光县分局审批通过，并出具审批意见（文号：东环表【2019】014号）。其批复如下：

一、根据你公司委托河北奇正环境科技有限公司编制的《东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和其他方面的相关意见，原则同意《报告表》结论。你公司须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目的建设。

二、该项目位于东光县棉纺路35号东光县顺祺焊材有限责任公司现有厂区内，总投资25万元，其中环保投资25万元。

三、该项目只对废水进行技改，其他方面不变。项目须实施清洁生产、加强生产全过程管理，强化综合利用，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。同时，在项目建设和运行过程中要认真落实《报告表》提出的各种污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。选用低噪声施工机械，合理安排各类施工机械工作时间，确保施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求；有效控制施工扬尘，妥善处置建筑垃圾，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。2、加强废水污染防治。落实《报告表》提出的处理措施，采用“絮凝沉淀+石英砂过滤+活性炭过滤”工艺处理后，回用于生产。3、加强噪声污染防治。落实好各项噪声污染防治措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准要求。4、加强固体废物污染防治。沉淀池污泥和废活性炭暂存于危废间内，定期送有资质单位处置。

四、根据《报告表》计算结果，项目不需设置大气环境防护距离。其他各项要求请建设单位、东光镇政府和有关部门严格按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

五、严格落实《报告表》中规定的各项污染防治和清洁生产措施，全厂污染物排放总量为：SO2：0.163t/a；NOx：0.315t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a，须控制在总量指标内。

六、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位必须重新报批环评文件。

七、你单位在接到本批复后10个工作日内，须将环境影响报告表及批复送我局执法队，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

八、项目建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，需经环保专项验收合格后，方可投入正式运行，否则将依相关法律予以处罚。

审批意见落实情况详见下表5-1。

表5-1    环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：东光县顺祺焊材有限责任公司 | 建设单位名称不变 |
| 2 | 建设地点：东光县棉纺路35号东光县顺祺焊材有限责任公司现有厂区内 | 建设地点不变 |
| 3 | 本项目无废气产生 | 已落实。 |
| 4 | 生产废水主要为碱洗、水洗及镀铜生产废水，采用“碱吸收法+絮凝沉淀”处理后回用于生产 | 已落实。厂区现有污水处理站出水经本项目“碱吸收法+絮凝沉淀”处理后回用于生产 |
| 5 | 沉淀池污泥和废活性炭暂存于危废间内，定期送有资质单位处置。 | 沉淀池污泥和废活性炭暂存于危废间内，定期送有资质单位处置。 |
| 6 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施。 | 已落实。选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施。 |

# 6 验收评价标准

## 6.1 环境质量标准

1、环境空气：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。

2、水环境：区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；地表水南运河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类及2类标准。

4、土壤环境：执行《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值标准。

环境质量标准值表见6-1。

表6-1    环境质量标准一览表

| 项目 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2 | 年平均60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求 |
|  |  | 24小时平均150 |  |  |
|  |  | 1小时平均500 |  |  |
|  | PM10 | 年平均70 |  |  |
|  |  | 24小时平均150 |  |  |
|  | NO2 | 年平均40 |  |  |
|  |  | 24小时平均80 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均35 |  |  |
|  |  | 24小时平均75 |  |  |
|  | CO | 24小时平均4000 |  |  |
|  |  | 1小时平均10000 |  |  |
|  | O3 | 8小时平均160 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
| 地表水 | pH | 6～9 | -- | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准 |
|  | COD | ≤40 | mg/L |  |
|  | BOD5 | ≤10 | mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤15 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | ≤2.0 | mgL |  |
|  | 总磷 | ≤0.4 | mg/L |  |
|  | 总氮 | ≤2.0 | mg/L |  |
| 地下水 | pH | 6.5~8.5 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度 | 450 | mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | 1000 |  |  |
|  | 氨氮 | 0.5 |  |  |
|  | 耗氧量 | 3.0 |  |  |
|  | 硝酸盐 | 20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | 1.0 |  |  |
|  | 硫酸盐 | 250 |  |  |
| 土壤环境 | 砷 | 60 | mg/kg | 《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值标准 |
|  | 镉 | 65 |  |  |
|  | 铬（六价） | 5.7 |  |  |
|  | 铜 | 18000 |  |  |
|  | 铅 | 800 |  |  |
|  | 汞 | 38 |  |  |
|  | 镍 | 900 |  |  |
|  | 四氯化碳 | 2.8 |  |  |
|  | 苯 | 4 |  |  |
|  | 甲苯 | 1200 |  |  |
|  | 硝基苯 | 76 |  |  |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 西厂界：昼间70 夜间55； | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准 |
|  |  | 其他厂界：昼间60 夜间50； |  | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 |

## 6.2污染物排放标准

（1）噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求；

表6-3    噪声污染物排放标准一览表

| 时段 | 噪声限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 运营期 | 其他厂界 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
|  | 西厂界 | 70 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 |

## 6.3 总量控制指标

本项目总量控制建议指标为：废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。

技改完成后，全厂总量控制建议指标为：

SO2 0.163t/a、NOx 0.315t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

## 7.1.1 废水

监测点位、项目及频次见表7-1。

表7-1    废水监测点位、项目及频次

| 监测位置 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理设施出口 | pH、色度、COD、BOD5、氨氮、总铁、硫酸盐 | 4次/日，连续监测2天 |

## 7.1.2噪声

噪声检测点位、项目及频次见表7-2。

表7-2   噪声监测点位、项目及频次

| 监测位置 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 连续等效A声级，Leq(A) | 监测2天，昼间、夜间各监测1次 |

## 7.1.3废水及噪声检测点位示意图

1、废水：

2、噪声检测点位示意图：

项目噪声检测点位示意图见图7-1。

图7-1 项目噪声检测点位示意图

# 8 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（4）检测数据严格执行三级审核制度。

## 8.1 监测分析方法

项目污染物检测项目分析方法及所用仪器见表8-1。

表8-1    项目污染物检测项目分析方法及所用仪器

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及国标代号 | 仪器名称、编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）3.1.6 （二）便携式 pH 计法 | PHB-4 便携式 pH 计 （YQ105) | -- |
| 2 | 色度 | 《水质 色度的测定》 GB/T 11903-1989 | 50ml 具塞比色管 | -- |
| 3 | COD | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 50mL 酸式滴定管 |  |
| 4 | BOD5 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法》 HJ 505-2009 | SPX-250B-Z 生化培养箱 （YQ030-1） |  |
| 5 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | UV-1601 紫外可见分光光 度计（YQ008） |  |
| 6 | 总铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收 分光光度法》 GB/T 11911-1989 | AA-6880F/AAC 原子吸收 分光光度计（YQ005） |  |
| 7 | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光 光度法（试行）》 HJ/T 342-2007 | UV-1601 紫外可见分光光 度计（YQ008） |  |
| 8 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | AWA5688多功能声级计（YQ060-6） AWA6022A声校准器（YQ058-6） | --- |

# 9验收监测结果

## 9.1 生产工况

根据河北德盛检测技术有限公司提供的项目竣工环境保护验收监测报告（德盛环检字2020-0051号）显示：本次验收监测期间生产负荷达到90%以上。根据企业出具的生产工况说明：监测期间企业生产工况稳定，环境保护设施运行正常，满足环保验收监测技术要求。

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1废水治理设施

①废水检测结果

表9-1    废水检测结果

| 检测点位 及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行标准号及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 日均值 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水水质标准 |  |
| 污水处理设施出口2020.3.4 | pH | 无量纲 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | -- | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 色度 | 倍 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ≤30 | 达标 |
|  | COD | mg/L | 21 | 17 | 23 | 15 | 19 | ≤60 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 9.4 | 6.9 | 8.7 | 7.3 | 8.1 | ≤10 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 2.43 | 2.25 | 2.35 | 2.39 | 2.36 | ≤10 | 达标 |
|  | 总铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.3 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 190 | 163 | 181 | 158 | 173 | ≤250 | 达标 |
| 污水处理设施出口2020.3.5 | pH | 无量纲 | 7.11 | 7.12 | 7.09 | 7.07 | -- | 6.5~8.5 | 达标 |
|  | 色度 | 倍 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ≤30 | 达标 |
|  | COD | mg/L | 22 | 19 | 14 | 25 | 20 | ≤60 | 达标 |
|  | BOD5 | mg/L | 7.0 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 8.1 | ≤10 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 2.10 | 1.92 | 1.94 | 2.03 | 2.00 | ≤10 | 达标 |
|  | 总铁 | mg/L | ND | ND | ND | ND | ND | ≤0.3 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | mg/L | 168 | 192 | 178 | 187 | 181 | ≤250 | 达标 |

9.2.1.2噪声治理设施

厂界噪声监测结果见表9-2。

表 9-2    厂界噪声检测结果                          单位：dB(A)

| 检测点位 | 2020.3.4 | 2020.3.5 | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | GB 12348-2008 |  |
| 东厂界1# | 54.3 | 44.9 | 54.1 | 44.3 | 昼间≤60dB（A）， 夜间≤50dB（A） | 达标 |
| 南厂界2# | 51.5 | 42.0 | 51.1 | 41.8 |  | 达标 |
| 北厂界4# | 55.4 | 46.2 | 55.4 | 47.6 |  | 达标 |
| 西厂界3# | 62.4 | 51.0 | 63.0 | 50.5 | 昼间≤70dB（A）， 夜间≤55dB（A） | 达标 |

### 9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

经检测，污水处理站出口pH值为6.5~8.5、色度≤30、COD≤60mg/L、BOD5≤10mg/L、氨氮≤10mg/L、总铁≤0.3mg/L、硫酸盐≤250mg/L，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水水质标准。

9.2.2.2厂界噪声

经检测，本项目东、南、北侧厂界昼间噪声值范围为51.1dB（A）~55.4dB（A），夜间噪声值范围为41.8dB（A）~47.6dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准要求；西侧厂界昼间噪声值范围为62.4dB（A）~63.0dB（A），夜间噪声值范围为 50.5dB（A）~51.0dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 4 类标准要求。

9.2.2.4总量控制要求

本项目实际排放量为颗粒物：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a。

本项目技改完成后全厂控制指标为：废气：SO2：0.163t/a；NOx：0.315t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。排污许可证核发总量控制指标为：废气：SO2：0t/a；NOx：0t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。

项目实际排放量满足环评审批总量及排污许可证总量控制要求。

# 10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 环保设施处理效率监测结果

根据《东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目环境影响报告表》，报告中无环保设施处理效率要求。

### 10.1.2 污染物排放监测结果

经检测，本项目东、南、北侧厂界昼间噪声值范围为51.1dB（A）~55.4dB（A），夜间噪声值范围为41.8dB（A）~46.2dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准要求；西侧厂界昼间噪声值范围为62.4dB（A）~63.0dB（A），夜间噪声值范围为 50.5dB（A）~51.0dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 4 类标准要求。

## 10.2 工程建设对环境的影响

环境空气：满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。

地下水：区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

地表水：南运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

声环境：声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类及2类标准。

土壤环境：区域土壤环境满足《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值标准。

综上，项目实施后未对周围环境产生明显影响。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：东光县顺祺焊材有限责任公司                           填表人（签字）：                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 东光县顺祺焊材有限责任公司废水处理回用工程项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 东光县棉纺路35号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 97、工业废水处理（其他） | 建设性质 | □新建 □改扩建 ■技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 经度：116°31'11.09" 纬度：37°53'23.26" |
|  | 设计生产能力 | / | 实际生产能力 | / | 环评单位 | 河北奇正环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 沧州市生态环境局东光县分局 | 审批文号 | 东环表【2019】014号 | 环评文件类型 | 环境影响评价报告表 |
|  | 开工日期 | 2019.2 | 竣工日期 | 2019.6 | 排污许可证申领时间 | 2019.11.27 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91130923676023157W001U |
|  | 验收单位 | 东光县顺祺焊材有限责任公司 | 环保设施监测单位 | 河北德盛检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 90% |
|  | 投资总概算（万元） | 25 | 环保投资总概算（万元） | 25 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 实际总投资 | 25 | 实际环保投资（万元） | 25 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 废水治理（万元） | 25 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） | / | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 7200h |
| 运营单位 | 东光县顺祺焊材有限责任公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91130923676023157W | 验收时间 | 2020.03 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 1.350 | / | / | / | 1.350 | / | / | 1.350 | 0 | 0 | / | -1.350 |
|  | 化学需氧量 | 0.324 | / | / | / | 0.324 | / | / | 0.324 | 0 | 0 | / | -0.324 |
|  | 氨氮 | 0.007 | / | / | / | 0.007 | / | / | 0.007 | 0 | 0 | / | -0.007 |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | 1550 | / | / | / | / | / | / | / | 1550 | / | / | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0.119 | / | / | / | / | / | / | / | 0.119 | 0.163 | / | 0 |
|  | 烟尘 | 0.1 | / | / | / | / | / | / | / | 0.1 | / | / | 0 |
|  | 工业粉尘 | 0.144 | / | / | / | / | / | / | / | 0.144 | / | / | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.281 | / | / | / | / | / | / | / | 0.281 | 0.315 | / | 0 |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

现有工程

45

45.02

本项目

（-0.02）

新鲜水

污水处理站（-0.03）

45.05

碱水洗、镀铜用水

（-9）

9.05

技改工程

现有工程

45

45.02

本项目

（-0.02）

新鲜水

污水处理站（-0.03）

45.05

碱水洗、镀铜用水

（-9）

9.05

技改工程

加药

初沉池

S

现有工程污水处理站出水

二沉池

石英砂过滤器

S

N

活性炭过滤器

清水池

N S

现有工程生产

PAM、PAC

三沉池

S

污水处理池

污水处理站

◎出口

回用于生产工序

污水处理设施